Общество с ограниченной отвественностью

«ЗАО КОМИНВЕСТ»

ОБОРУДОВАНИЕ КАНАЛОПРОМЫВОЧНОЕ

В ФУРГОНЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОМ

Руководство по эксплуатации

#### СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1 НАЗНАЧЕНИЕ.	4

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	5

3 СОСТАВ, УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ	6

4 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ	8

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	12

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ОБКАТКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	13

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	14

8 СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	20

9 УКАЗАНИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ.	24

10  ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	27

Руководство по эксплуатации (РЭ) представляет собой объединенный документ, предназначенный для изучения обслуживающим персоналом устройства, конструктивных особенностей, принципа действия изделия и других сведений, необходимых для обеспечения правильного и полного использования технических возможностей оборудования каналопромывочного (далее - машина) и являющийся пособием при эксплуатации машины, проведения профилактических и ремонтных работ.

При эксплуатации машины следует дополнительно руководствоваться документами по эксплуатации базового шасси и документами на комплектующие изделия (гидронасос, гидромотор, гидрораспределитель, фильтры, трехплунжерный насос, и др.).

К работе на машине должны допускаться лица, прошедшие специальный инструктаж по технике безопасности, хорошо знающие  устройство и правила эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию машины, направленной на повышение ее надежности и улучшение эксплуатационных характеристик, в конструкцию спецоборудования машины могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

ВНИМАНИЕ:

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПУСК ТРЕХПЛУНЖЕРНОГО НАСОСА ПРИ ЗАКРЫТОМ КРАНЕ ВСАСЫВАЮЩЕЙ ЛИНИИ.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ТРЕХПЛУНЖЕРНОМ НАСОСЕ ПРЕВЫШАТЬ РАБОЧИЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 1500±50 на 5-ой передаче.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТРЕХПЛУНЖЕРНОГО НАСОСА  ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕДУКТОРА ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ВЫЖАТОМ СЦЕПЛЕНИИ И ДАВЛЕНИИ ВОЗДУХА В ПНЕВМОСИСТЕМЕ НЕ МЕНЕЕ 6 кгс/см2

ПРИ ЭКСПЛУОТАЦИИ  С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА НИЖЕ НОЛЯ ГРАДУСОВ ВКЛЮЧИТЬ АВТОНОМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ В ОТСЕКЕ.

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1 Оборудование каналопромывочное (машина) предназначена для очистки трубопроводов городской ливневой и канализационной сетей.

1.2 Машина эксплуатируется на открытом воздухе в условиях умеренного климата при температуре окружающего воздуха от -200 С (не более 4 часов с момента выезда из теплого гаража) до плюс 400 С.

# 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 2

| Наименование показателя, единица измерения | Величина |
| --- | --- |
| Масса машины снаряженной | 5600 |
| Масса машины полная | 8700 |
| Тип привода водяного насоса | Гидравлический |
| Максимальное давление водяного насоса, МПа | 15 |
| Производительность водяного насоса, л/мин | 212 |
| Объем цистерны (емкостей), м3 | 3 |
| Привод барабана | гидравлический |
| Длина рукава высокого давления, | 100 |
| Диаметр очищаемых труб, мм | 100-800 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 2 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 200 |
| Габаритные размеры, мм, не более - длинна - ширина -высота | 7380 2550 3500 |

# 3 СОСТАВ, УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ

Машина (рис.1) представляет собой изотермический фургон на котором смонтировано специальное оборудование.

В состав специального оборудования входят:

- Кассета с емкостями;

- трансмиссия;

- система водяная;

- система гидравлическая;

- пневмосистема;

- электрооборудование;

Кассета с емкостями закреплена внутри фургона.

Трансмиссия включает в себя коробку отбора мощности на котрой непосредственно установлен гидравлический насос для привода барабана, и центральный редуктор отбора мощности (ЦРОМ) установленный в разрыв карданного вала от которого через карданную передачу осуществляется привод гидравлического насоса для привода трехплунжерного насоса. Включение валов отбора мощности осуществляется из кабины.

Система водяная включает в себя трехплунжерный насос, барабан с рукавом и присоединенной к рукаву размывочной головкой, запорную арматуру и трубопроводы.

Система гидравлическая включает в себя гидронасосы, гидромоторы служащие для привода барабана и водяного трехплунжерного насоса, гидрораспределитель для управления вращением барабана, сливной фильтр, рукава высокого давления и трубопроводы.

Пневмосистема предназначена для управления коробкой отбора мощности и центральным редуктором.

В задней части фургона установлена фара освещения рабочей зоны, которая включается при открытии задних дверей фургона

Рисунок 1 Общий вид оборудования

1. Изотермический фургон; 2. Кассета с емкостями; 3. Электрооборудование; 4. Система гидравлическая;

5. Система водяная; 6. Кран сливной; 7. Барабан с рукавом.

# 4 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

Для выполнения предусмотренных операций машина оборудована

всеми соответствующими рабочими и исполнительными органами.

Перед заливкой воды в цистерну промыть  линейный заправочный водяной фильтр установленный справа по ходу движения машины, внутри фургона.

Перед выездом в зимнее время при температуре ниже 00 С машина должна быть помещена в теплый гараж не менее чем за 8 часов до выезда и  заправлена водой. При выезде из гаража в зимнее время необходимо внутри фургона включить автономный воздушный подогреватель.

Машину поставить таким образом, чтобы продольная ось машины совпадала с осью промываемой трубы или ливневки.

Перед началом работ оператор устанавливает на рукав высокого давления размывочную насадку, необходимую для диаметра очищаемого трубопровода, открывает подачу воды из цистерны к насосу. Водитель, выключателями поз.1, поз. 4 рис.2 на передней панели кабины, предварительно отключив сцепление, включает коробку отбора мощности и ЦРОМ, и пятую передачу КП, при  этом педаль подачи топлива (увеличения числа оборотов двигателя) в кабине отключается, а включается ручная подача топлива находящаяся в фургоне сзади поз. 3. рис 3.

Оператор направляет рукав высокого давления в очищаемый трубопровод, управление приводом барабана с рукавом высокого давления осуществляется рычагом ручного гидрораспределителя поз.1 рис.3. После того как рукав с насадкой заправлен в трубопровод, оператор тумблером поз. 2. рис 3 включает водяной насос.

Плавно увеличивя обороты двигателя и, повышая давление воды до тех пор (но не выше 15 МПа (150 кгс/см2), пока гидродинамический насадок не начнет движение вперед по трубе, увлекая за собой рукав высокого давления. За счет реактивного действия струй высокого давления, выходящих из отверстий насадка, он будет продвигаться по трубе самостоятельно на длину участка очищаемого трубопровода.

Для возвращения насадка необходимо гидрораспределитель включить на намотку рукава., и аккуратно намотать рукав на барабан. Необходимую скорость вращения барабана установить рукояткой регулятора потока. При этом насадок, возвращается вместе с потоком жидкости назад, смывая струями высокого давления загрязнения с поверхности труб и перемещая их к колодцу.

ВНИМАНИЕ: в процессе работы необходимо следить

за уровнем воды в баке. Работа водяного насоса в период

кавитации (при завершении воды в баке) во избежании

поломки насоса категорически запрещена.

Перед выходом размывочного насадка из трубы необходимо:

а) снизить обороты двигателя; б) оключить водяной насос;

в) вытянуть рукав из трубы, и насколько возможно, намотать на барабан.

Выключить ЦРОМ и коробку отбора мощности.

Отсоединить гидродинамический насадок

Все дополнительное оборудование собрать и уложить на свои места, Закрыть люк колодца.

ВНИМАНИЕ:

1.При обнаружении в процессе работы каких-либо неисправностей или

при появлении посторонних шумов и стуков, а также при раз-рыве

рукавов или трубопроводов немедленно остановить двига-тель.

При работе в темное время суток на машине предусмотрена фара освещения рабочей зоны. Включается автоматически при открытии задней двери.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ТРЕХПЛУНЖЕРНОМ НАСОСЕ ПРЕВЫШАТЬ РАБОЧИЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 1500± на 5-ой передачи КПП.

После завершения работ выполнить все операции в обратном порядке – машина готова к переезду.

- В зимнее время при температуре ниже 00 С по окончании работ необходимо провести дополнительные действия:

- Слить оставшуюся воду из цистерны;

- Открыть краник на насосе во всасывающей линии для слива воды.

- После слива воды закрыть краны.

- Краны оставить открытыми.

В зимнее время в отсеке автономный воздушный подогреватель должен работать постоянно, для предотвращения замерзания насоса.

Работа трехплунжерного (водяного) насоса без воды - ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Контроль количества воды в баке осуществляется визуально.

1 – Выключатель (кнопка) КОМ, и переключение управления рабочими оборотами двигателя.

2 –Выключатель (кнопка)  ЦРОМ

Рисунок 2 Органы управления в кабине

- Управление приводом барабана.

- Выключатель водяного насоса оборотов

- Выключатель рабочего освещения (опционно)

- Регулировка скорости вращения барабана

Рис.3 Органы управления в отсеке

# 5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

К работе на машине должны допускаться лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, хорошо знающие устройство и правила эксплуатации, а также отвечающие за ее техническое состояние.

Необходимо строго соблюдать правила безопасности, предусмотренные инструкцией по эксплуатации шасси и инструкцией по эксплуатации трехплунжерного насоса.

Водитель машины должен:

- постоянно следить за технической исправностью и безопасностью движения машины;

- категорически отказываться от использования машины не по назначению;

- не допускать посторонних лиц в рабочую зону машины;

- при возникновении опасности для людей или вверенного ему оборудования незамедлительно принять все необходимые меры для ее предотвращения.

На машине ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перенастраивать или удалять предохранительные устройства;

- оставлять машину с работающим двигателем без присмотра;

- работа трехплунжерного насоса при закрытом кране во всасывающем трубопроводе;

- работа трехплунжерного насоса при оборотах двигателя выше рабочих (1500±50) об/мин на 5-ей передачи  КПП.

# 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ОБКАТКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

7.1 Перед началом эксплуатации проверить крепление узлов спецоборудования, проверить уровень масла в маслобаке гидросистемы,  картере трехплунжерного насоса.

7.2 Перед началом эксплуатации новая машина должна быть обкатана. Обкатку шасси выполнять в соответствии с инструкцией по эксплуатации шасси.

Обкатку насоса трехплунжерного производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации на насос.

7.3 Подготовка машины к использованию.

Перед выездом на линию необходимо:

- проверить состояние и заправку шасси согласно инструкции на шасси;

- промыть фильтр водяной;

- заполнить цистерну водой;

- проверить уровень рабочей жидкости в маслобаке;

- проверить уровень масла в картере трехплунжерного насоса;

- проверить исправность проблескового маяка (если есть) и дополнительных фар;

- убедиться, что все выключатели спецоборудования в кабине водителя выключены.

7.4 Использование машины.

Управление механизмами машины осуществляется на передней панели в кабине водителя рис.2 и в задней части машины рис.3.

- Установить машину таким образом чтобы продольная ее ось совпадала с осью промываемой трубы или ливневки.

- Осветить фарой место работы (при производстве работ в ночное время суток).

- Установить минимальную дистанцию безопасного подъезда машины, подхода оператора к иловому колодцу.

- Подсоединить размывочную головку к рукаву

- Открыть кран подачи воды к насосу

- Включить КОМ, ЦРОМ и пятую передачу КПП.

-  Направить рукав высокого давления в трубопровод.

- Переключить выключатель водяного насос .

- Установить необходимые обороты двигателя.

- По мере продвижения размывочной головки  по  трубопроводу  за  счет  реакций  водяных  струй,  истекающих  из головки, разматывать напорный рукав с барабана, управляя рычагом распределителя.

- По окончании очистки трубопровода отключить рабочие обороты двигателя, отключит водяной насос, смотать рукав, выключить КОМ и ЦРОМ . При минусовой температуре произвести слив с всасывающей линии водяного насоса воды.

# 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Общие указания.

Виды технического обслуживания по периодичности и перечню выполняемых работ подразделяются на:

- ежедневное обслуживание (ЕД)

- ежесменное техническое обслуживание (ЕО);

- первое техническое обслуживание (ТО-1);

- второе техническое обслуживание (ТО-2);

- сезонное техническое обслуживание (СО).

Ежесменное техническое обслуживание выполняется по окончании работы.

Сроки ТО-1 и ТО-2 машины сокращаются в 2 раза по сравнению с ТО-1 и ТО-2 шасси. Допускается производить ТО-2 в сроки СО.

Сезонное обслуживание производится два раза в год весной и осенью.

Техническое обслуживание шасси выполняется в соответствии с инструкцией по эксплуатации шасси.

Техническое обслуживание трехплунжернорго насоса в соответствии с инструкцией по эксплуатации насоса.

Техническое обслуживание автономного воздушного подогревателя в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

7.2 Меры безопасности.

- обслуживание машины должно производиться лицами, хорошо знающими ее устройство и правила эксплуатации:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить смазку, крепежные и регулировочные работы на машине при работающем двигателе;

- регулировать предохранительныае клапан гидрораспределителей на давление выше 20 МПа;

7.3 Порядок технического обслуживания.

Перечень работ по каждому виду технического обслуживания с указанием  необходимого  инструмента  и  приспособлений  приведены  в

таблице 3.

Таблица 3

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления и материалы, необходимые для проведения работ | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ежедневное обслуживание (ЕД) |
| Проверить и при необходимости долить масло в бак гидравлической системы. Промыть водяной фильтр | Количество масла должно быть в пределах нормы 100 мм до заливной горловины. Должен быть чистым и не засоренным | Масло Проточная вода, щетка. |  |
| Ежесменное обслуживание. (ЕО) |
| Очистка машины от пыли и грязи. Убедиться в отсутствии течи масла из бака и воды из емкостей, трубопроводов и их соединений. При наличии течи – устранить. Проверить и при необходимости долить масло в бак гидравлической системы. Проверить крепление спецоборудования к раме автомобиля и при необходимости подтянуть гайки крепления. Определить наличие механических повреждений деталей, емкостей, трубопроводов гидравлической, пневматической систем, водяных систем, электрооборудования и при необходимости устранить. | Машина должна быть чистой не иметь масляных подтеков. Течь масла из бака и воды из емкостей, трубопроводов и их соединений не допускается. Количество масла должно быть в пределах нормы 100 мм до заливной горловины. Гайки крепления должны быть подтянуты. Трубопроводы не должны иметь перегибов под острым углом и течи. | Моечная установка щетка, ветошь. Комплект слесарного инструмента. Масло. Набор ключей. |  |

Продолжение таблицы 3

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления и материалы, необходимые для проведения работ | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| Первое техническое обслуживание (ТО-1) |
| Выполнить работы ежесменного технического обслуживания, перечень которых приведен выше. Проверить крепление коробок отбора мощности, при необходимости подтянуть. Проверить крепление: гидронасоса, карданных валов, трехплунжерного насоса, гидромотора. Проверить состояние кранов, трубопроводов, клапанов предохранительных. В случае необходимости отремонтировать и смазать рабочие поверхности маслом. | На плоскостях присоединения коробок отбора мощности не должно быть подтекания масла. Подтекание масла через уплотнения не допускаются Крепление должно быть надежным, не допускающим перемещения узлов относительно базовых деталей. Трубопроводы, краны не должны иметь механических повреждений. | Набор ключей. Набор ключей. Внешним осмотром. Комплект слесарного инструмента. |  |

Продолжение таблицы 3

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления и материалы, необходимые для проведения работ | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| Произвести смазку оборудования машины в соответствии с таблицей смазки. Проверить работу оборудования на месте. | Прессовать смазку до появления свежей смазки из мест стыка деталей. Машина должна быть работоспособной. | Смазочные материалы согласно таблице смазки. |  |
| Второе техническое обслуживание. |
| Выполнить работы ТО-1, перечень которых приведен выше. Произвести углубленный контроль агрегатов и узлов машины и установить их техническое состояние. Проверить состояние сварных швов конструкции специального оборудования. Проверить крепление маслобака, пневмоцилиндров, клапанов, трубопроводов, цистерны. | Узлы и детали, требующие ремонта или замены, должны быть сняты с машины и заменены годными. Трещины в шве и околошовной зоне не допускаются. Крепление должно быть надежным. | Комплект слесарного инструмента. Комплект слесарного инструмента. Сварочное оборудование. Набор ключей. |  |

Продолжение таблицы 3

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления и материалы, необходимые для проведения работ | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверить герметичность емкостей и трубопроводов. Проверить состояние манжет, сальников, уплотнительных колец, прокладок, при необходимости заменить. Проверить регулировку предохранительных клапанов гидросистемы. Проверить крепление и состояние проводов электрооборудования. | Подтекание не допускается. Манжеты, сальники, кольца, прокладки не должны иметь механических повреждений. Клапаны гидрораспределителя и ПКР-787 должны быть отрегулирован на (20(0,5)МПа, Провисаний проводов между точками креплений не должно быть. Изоляция проводов должна быть надежной. | Набор ключей, манометр для гидросистемы. Слесарный инструмент, провода ПГВА |  |

Продолжение таблицы 3

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления и материалы, необходимые для проведения работ | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| Заменить: рабочую жидкость в маслобаке гилросистемы, фильтрующие элементы в фильтрах. Бак и корпуса фильтров промыть керосином. Проверить работу оборудования и машину в целом на месте и в движении. | Заливная горловина бака должна быть укомплектована сетчатым фильтром. Рабочая жидкость должна быть в штатной таре и иметь паспорт или сертификат. Машина должна быть работоспособной. | Керосин ГОСТ 84. Рабочая жидкость согласно табл. 4. |  |

# 8 СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выполнить очередное техническое обслуживание. Выполнить работы,  связанные с консервацией машины (перечень которых указан в разделе 8.5), перед постановкой ее на длительное хранение и расконсервацией перед вводом ее в эксплуатацию.

Таблица 4

Заправочные емкости

| Наименование узла | Марка рабочей жидкости | Норма заправки, л | Периодичность заправки |
| --- | --- | --- | --- |
| Маслобак гидросистемы | Масло всесезонное гидравлическое ВМГЗ ТУ38.101.479-86 | 400 | При СО |
| Коробки отбора мощности. | Согласно инструкции по эксплуатации шасси | Дополнительно 1л к норме, указанной в инструкции по эксплуатации шасси | Согласно инструкции по эксплуатации шасси |
| ЦРОМ | Согласно инструкции по эксплуатации шасси для КПП и КОМ | 4 | Согласно инструкции по эксплуатации шасси для КПП и КОМ |
| Насос трехплунжерный с редуктором | Согласно инструкции по эксплуатации насоса | Согласно инструкции по эксплуатации насоса | Согласно инструкции по эксплуатации насоса |

8.1. Порядок смазки

Своевременная смазка и заправка узлов и агрегатов машины имеет первостепенное значение для обеспечения  долговременной и надежной работы и экономичности при эксплуатации.

8.1.1. Смазка должна производиться в объеме и в сроки, указанные в таблице смазки (таблица 5).

8.1.2 Смазку узлов спецоборудования производите непосредственно после прекращения работ, т.е.  при прогретых узлах согласно табл. 5, соблюдая при этом следующие правила:

-   удалите грязь с масленок и смазываемых мест;

новую смазку прессуйте до появления свежей смазки в зазорах деталей трения;

-  по окончании смазки тщательно удалите с деталей выступившую смазку.

Масла и гидравлические жидкости, отличные от указанных в таблице смазки, применять не рекомендуется.

Таблица 5

| Наименование механизма (узла) | Наименование смазочных материалов | Кол-во точек смазки | Способ нанесения смазочных материалов | Периодичность проверки, замены смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При температуре 0°…55° | Для длительного хранения |  |  |  |
| 1. Коробки отбора мощности | Согласно инструкции по эксплуатации автомобиля для коробки перемены передач |  | Заливка |  |
| 2. ЦРОМ | -«- |  | -«- |  |
| 3. Игольчатые подшипники карданного вала | Литол 24 | Литол 24 | 4 | Через пресс-масленку | ТО-1 |
| 4. Шлицевое соединение карданного вала | Литол 24 | Литол 24 | 2 | Через пресс-масленку | ТО-1 |
| 5. Зубья шестерни привода барабана | Литол 24 | Литол 24 | 1 | Смазать тампоном | ТО-1 |
| 6. Подшипники осей барабана, оси укладчика | Литол 24 | Литол 24 | 4 | Через пресс-масленку | ТО-1 |
| 7. Цепь и звездочки | Литол 24 | Литол 24 | 3 | Смазать тампоном | ЕО |
| 8. Ось укладчика | Литол 24 | Литол 24 | 1 | Смазать тампоном | ЕО |

8.2 Консервация машины.

8.2.1 Перед постановкой машины на длительное хранение (свыше двух месяцев) необходимо:

- слить воду из цистерны, трубопроводов;

- продуть трубопроводы и рукава сжатым воздухом;

- отсоединить размывочные головки;

- установить все краны в положение открыто;

- вымыть и высушить машину, законсервировать шасси автомобиля в соответствии с инструкцией по эксплуатации шасси;

- произвести смазку машины в соответствии с таблицей смазки;

- все неокрашенные металлические поверхности, в том числе имеющие гальваническое покрытие, обезжирить уайт-спиритом ГОСТ 3134-78 или бензином марки Б-70 по ГОСТ 1012-72 и смазать пушечной смазкой ПВК по ГОСТ 19537-83. Толщина слоя смазки должна быть от 0,5 до 1,5 мм. Слой смазки должен быть сплошным и не содержать заметных глазу пузырьков воздуха.

- маслобак загерметизировать, для чего плотно обвязать промасленной бумагой заливную горловину;

- запасные резиновые уплотнения протереть тальком, уложить в пакет из полиэтиленовой пленки, пакет загерметизировать.

- консервацию трехплунжерного насоса произвести согласно инструкции по эксплуатации насоса.

8.2.2 В процессе хранения один раз в шесть месяцев осмотреть машину, устранить замеченные неисправности, при необходимости удалить коррозию и подкрасить места с поврежденным лакокрасочным покрытием и восстановить защитный слой смазки на неокрашенных металлических поверхностях машины и инструмента.

8.2.3 При расконсервации необходимо удалить консервационную смазку с наружных поверхностей машины (протереть ветошью, смоченной уйат-спиритом ГОСТ 3134-78, бензином Б-70  ГОСТ 1012-72 и маловязкими маслами), провести ТО-1.

# 9 УКАЗАНИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ.

ВОЗМОЖНЫЕ ОТКАЗЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Текущий ремонт предназначен для устранения возникших неисправностей (табл.6) и способствует выполнению установленной наработки до капитального ремонта.

Ремонтные работы выполняются по потребности после выявления соответствующего отказа.

Одиночный комплект ЗИП предназначен для ремонта и поддержания в эксплуатационном состоянии спецоборудования машины в период одного межремонтного срока эксплуатации и поставляется вместе с машиной согласно ведомости ЗИ.

Возможные неисправности и методы их устранения указаны в

таблице 6.

Таблица 6.

| Описание последствий отказов и повреждений | Вероятные причины | Указания по устранению последствий отказов |
| --- | --- | --- |
| Не включаются коробки отбора мощности и ЦРОМ. | Нарушена электрическая цепь включения электропневмоклапанов. Неисправные электропневмоклапаны. Утечка воздуха в соединениях пневмосистемы. Разрушена манжета (диафрагма) пневмоцилиндра (пневмокамеры) включения вала отбора мощности Разрушилась вилка включения вала. | Проверить исправность электрической цепи. Заменить электро- пневмоклапаны. Устранить утечку воздуха. Заменить манжету (диафрагму). Заменить вилку |

Продолжение табл. 6

| Описание последствий отказов и повреждений | Вероятные причины | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Повышенный шум в коробке отбора мощности или ЦРОМ. Трехплунжерный насос при номинальных оборотах и давлении на выходе не дает нужной подачи. | Недостаточный уровень масла в коробке передач шасси, коробке отбора мощности. Ослабло крепление коробки отбора мощности к коробке перемены передач. Изношены подшипники валов коробки отбора мощности. Изношены зубья шестерен. Подсос воздуха через соединения гидравлической части насоса или всасывающего трубопровода. Не полностью открыт вентиль (кран) на всасывающем трубопроводе. Перепуск жидкости через нагнетательные и всасывающие клапаны в повреждениях их уплотняющих поверхностей или попадание под них посторонних частиц (при этом заметно увеличивается вибрация трубопроводов и стрелки манометра). | Долейте масло до уровня. Затяните болты и гайки крепления. Замените изношенные подшипники или коробку. Замените изношенные шестерни или коробку. Проверьте все соединения и смените изношенные прокладки и кольца. Откройте вентиль полностью. Остановите насос и путем осмотра проверьте уплотняющие поверхности клапанов и седел. При обнаружении дефектов клапан притрите или замените новым. |

Продолжение таблицы 6

| Описание последствий отказов и повреждений | Вероятные причины | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Резкий стук в гиравлической части трехплунжерного насоса. Резкий стук в приводной части трехплунжерного насоса. Увеличение протечек через уплотнения плунжеров. | Подсос воздуха Сломалась или ослабла пружина рабочего клапана. Ослабло крепление крышек шатунов. Выработаны втулки или пальцы ползунов Выработаны вкладыши шатунов. Износ уплотняющих манжет Износ подкладочных колец. | См. выше Замените пружину. Подтяните и зашплинтуйте шатунные болты. Замените втулки или пальцы новыми. Замените вкладыши новыми следующего ремонта, предварительно отшлифовав шейки валов на соответствующий размер. Замените манжеты новыми. Замените кольца новыми. При необходимости замените манжеты. |

# 10  ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

10.1 Хранение машины производится на открытых площадках или под навесом, в холодное время года – в отапливаемых помещениях.

10.2  При поставке машины на  кратковременное хранение (до двух месяцев) необходимо:

- произвести очередное техническое обслуживание в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и инструкцией по эксплуатации шасси;

- освободить все системы от остатков воды (слить воду из водяной системы и продуть сжатым воздухом);

- провести консервацию трехплунжерного насоса, согласно руководству по эксплуатации насоса;

- очистить, обезжирить и покрыть места с поврежденной окраской.

10.3  Перед постановкой на хранение свыше двух месяцев машину необходимо законсервировать согласно п. 8.5.

10.4 Машины транспортируются железнодорожным, морским, речным транспортом или своим ходом.

10.5 Транспортирование машины своим ходом производить в соответствии с “Правилами дорожного движения”.

Маркировка машины осуществляется в соответствии с п. 3.8 настоящего Руководства по эксплуатации.

10.6 Транспортирование машины  осуществляется в соответствии с правилами, действующими на железнодорожном, морском, речном транспорте.

Машина должна быть законсервирована и упакована в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

После погрузки машины на железнодорожную платформу затормозить ее ручным тормозом, рычаг коробки передач установить на первую передачу, воду из системы охлаждения двигателя слить. Отключить от аккумулятора клемму «масса».

Машину опломбировать: кабина - 2 пломбы, капот - 1 пломба, топливный бак - 1 пломба, фургон - 2 пломбы

Крепление машины осуществлять согласно утвержденной схеме погрузки машины на железнодорожную платформу и «Техническим условиям погрузки и крепления груза на железнодорожном транспорте».